Dębica, 09.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/3.2.2/KT

dot. dostawy środków trwałych tj. „Wytaczarko-frezarka”

ZAMAWIAJĄCY:

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica

NIP: 8722216699, REGON: 691794074

www.p-zm.com

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wytaczarko-frezarki w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 
215 000,00 EUR na zakup elementu projektu wymienionego w pkt. 1. Przedmiot zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem www.p-zm.com oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytaczarko-frezarki wraz z montażem i uruchomieniem.

Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne:

- sterowana numerycznie,

- konstrukcja żeliwna,

- sztywnie bezpośrednio połączone i spasowane łoża żeliwne osi X i Z,

- zakres osi X: co najmniej 4000 mm,

- zakres osi Y: co najmniej 2000 mm,

- zakres osi Z: wzdłużne przestawienie kolumny 1600 - 2000 mm,

- zakres osi W: wysuw wrzeciona roboczego min. 800 mm,

- zakres osi B: obracanie stołu 360st. – oś robocza, sterowana w trybie ciągłym,

- obrotowy stół roboczy min. 2000x2800 mm,

- nośność obrotowego stołu roboczego min. 17 ton,

- system sterowania CNC Heidenhain lub równoważny z diagnostyką zdalną i przenośnym bezprzewodowym ręcznym panelem sterowania z kółkiem ręcznym,

- średnica wrzeciona roboczego maks. 130 mm,

- prędkość obrotowa: co najmniej 2000 obr./min.,

- stożek wrzeciona ISO 50,

- moc nominalna silnika głównego (tryb S1 – eksploatacja stała) min. 40 kW,

- skręcający moment wrzeciona (tryb S6-60% czasu eksploatacji) min. 3100 Nm,

- siły posuwowe w osiach liniowych X, Y, W min. 30 kN oraz w osi Z min. 40 kN,

- kabina obsługi niezależnie przestawialna od ruchów maszyny – w osi Z min. 500 mm, w osi Y 1500 mm,

- ciężar wrzeciennika wyważany przeciwwagą lub hydraulicznie,

- prowadzenie ślizgowe w osiach liniowych i prowadnice ze stalowymi płytkami hartowanymi,

- prowadzenie dla stołu obrotowego kombinowane (ślizgowe + toczne tj. łożysko),

- elektro-mechanicznie napędzana wymiana narzędzi i ruch magazynka automatycznej wymiany dla min. 40 narzędzi,

- głowica frezarska z podziałem w dwóch płaszczyznach z zasięgiem osi pionowej wrzeciona głowicy min. 100 mm do osi stołu obrotowego, moment na wrzecionie głowicy min. 1000 Nm,

- podpórka wrzeciona o długości min. 280 mm,

- chłodzenie narzędzi cieczą i powietrzem środkiem wrzeciona roboczego – ciśnienie min. 20 bar,

- sonda do pomiaru detalu – transmisja radiowa, wraz z pierścieniem kalibracyjnym,

- transporter wiórów w osi X.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2023 r.

- Miejsce realizacji zamówienia: PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica,

- Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – październik 2022 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące,

- oferują poszczególne zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,

- posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach,

- reakcja serwisu fabrycznego nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin licząc dni robocze,

- nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

| Lp. | kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Cena netto w PLN lub EUR* | 50% | 50 |
| B. | Zwiększenie zakresu osi X i Y | 20% | 20 |
| C. | Całkowity pobór mocy | 20% | 20 |
| D. | Stały skręcający moment wrzeciona (tryb S1) | 10% | 10 |

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego 
z dnia otwarcia ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C + D, gdzie:

Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 50 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 50 punktów.

Ad. B Kryterium Zwiększenie zakresu osi X i Y zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- zaproponowanie maszyny o zwiększonym zakresie osi X o co najmniej 1000 mm i Y o co najmniej 1000 mm – 20 punktów,

- zaproponowanie maszyny o zwiększonym zakresie osi X o co najmniej 500 mm i Y o co najmniej 500 mm – 10 punktów,

- zaproponowanie maszyny o zakresie osi X i Y określonym w przedmiocie zamówienia – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Ad. C. Kryterium Całkowity pobór mocy zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- całkowity pobór mocy mniejszy niż 84 kVA – 20 punktów,

- całkowity pobór mocy w zakresie od 84 kVA do 90 kVA – 10 punktów,

- całkowity pobór mocy większy od 90 kVA – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Ad. D. Kryterium Stały skręcający moment wrzeciona (tryb S1) zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- stały skręcający moment wrzeciona (tryb S1) większy od 2500 Nm – 10 punktów,

- stały skręcający moment wrzeciona (tryb S1) w zakresie od 2400 Nm do 2500 Nm – 5 punktów,

- stały skręcający moment wrzeciona (tryb S1) mniejszy niż 2400 Nm – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B, Kryterium C i Kryterium D zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B, C i D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

- WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące (jeżeli dotyczy).

- Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Dokumenty potwierdzające wdrożenie/instalację maszyn przemysłowych. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż co najmniej 3 maszyn przemysłowych tego samego typu lub o zbliżonych parametrach w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej, kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych.

- Dokumenty tj. rysunek techniczny przedstawiający proponowany środek trwały.

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,

- nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego,

- oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,

- dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim,

- oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym (jeżeli dotyczy). W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

- wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,

- Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.p-zm.com, na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,

- Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkom trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego,

- Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica. PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 11.10.2022 roku, do godziny 15:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w następujących wariantach:

- w wersji elektronicznej – ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021”,

- w wersji papierowej – ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez pocztę, przesyłkę kurierską lub osobiście na adres Zamawiającego: PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica.

- O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego: PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica (nie data stempla pocztowego) lub na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego lub skutecznego umieszczenia oferty w Bazie Konkurencyjności, tj. do godziny 15:00 czasu polskiego (CET).

- Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

- Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: „Oferta na dostawę wytaczarko-frezarki – nie otwierać do dnia 12.10.2022 roku do godziny 9:00”.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.

- Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

- Oferty składane w innej formie niż opisane w niniejszym punkcie, nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.

- Oferta, składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, co potwierdzone zostanie stosownym dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, stanowiącym załącznik do oferty (jeżeli dotyczy).

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 12.10.2022 r. o godz. 9:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny poszczególnych ofert oraz informacje dot. pozostałych kryteriów odnoszących się do oceny punktowej.

- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Na wniosek dostawcy, który złożył ofertę, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej Zamawiającego pod adresem pod adresem www.p-zm.com oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo 
lub kapitałowo z firmą PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środek/i trwały/e o parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.

- Wykonawca deklaruje, iż sprzęt jest nowy i wolny od wad.

- Wykonawca deklaruje, iż urządzenie jest dostosowane do wymogów prawa BHP obowiązującego na terytorium RP.

- Miejscem dostawy środka trwałego jest hala produkcyjna (zakład) przedsiębiorstwa PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica.

- Dostawa DAP wg INCOTERMS 2020.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę.

- Płatności realizowane będą w następujący sposób:

- 30% - zrealizowana w terminie 14 od daty zawarcia umowy na dostawę środka trwałego,

- 60% - zrealizowana w terminie 14 dni od daty odbioru wstępnego środka trwałego w zakładzie Zamawiającego potwierdzona stosownym protokołem,

- 10% - zrealizowana w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego środka trwałego w zakładzie Zamawiającego.

- W okresie gwarancji – naprawa gwarancyjna obejmuje dojazd technika oraz części zamienne jeśli usterka wystąpiła z winy Producenta.

- Szkolenie specjalistów Zamawiającego (nieodpłatnie) odbędzie się podczas uruchomienia przedmiotu umowy w zakładzie Zamawiającego.

- W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

- W razie opóźnienie w czasie reakcji serwisu fabrycznego (powyżej 48 h licząc dni robocze) Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 PLN za każdą godzinę opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

- WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko w formie pisemnej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021” lub za pomocą poczty elektronicznej (j.wilk@p-zm.com).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

- Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych aspektów przedmiotu zamówienia udziela Pani Joanna Wilk-Kąkol, e-mail: j.wilk@p-zm.com.

- ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

- Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

# Footnotes

Przez okres realizacji zamówienia należy rozumieć dostawę, montaż i uruchomienie maszyny.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Na Oferencie ciąży obowiązek udokumentowania, że oferowane urządzenie spełnia wszelkie wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne. W przypadku przedłożenia dokumentacji technicznej (specyfikacji), która nie będzie jednoznacznie wskazywała na spełnienie wymaganych minimalnych funkcjonalności i parametrów technicznych, to oferta zostanie odrzucona.

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction